## Slide 1: Εργαλεία Συλλογής Πληροφοριών και Παρακολούθησης της Δρομολόγησης του Διαδικτύου (1η Άσκηση)
Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα,
9ο Εξάμηνο, 2018-2019
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

## Slide 2: Περιεχόμενα
Ανάλυση καθυστέρησης σε δίκτυα υπολογιστών
Στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP
  Πρωτόκολλο IP
  Πρωτόκολλο ICMP
Αυτόνομα συστήματα – Δρομολόγηση σε δίκτυα υπολογιστών
  Προώθηση vs. Δρομολόγηση
  Intra-AS vs. Inter-AS
Εργαλεία ελέγχου και παρακολούθησης δικτύων
  ping, traceroute, whois,
  Εργαλεία looking glass
  Άλλα εργαλεία παρακολούθησης (bgplay)

## Slide 3: Καθυστέρηση σε packet-switched networks - Αιτίες Καθυστέρησης Πακέτων
Επεξεργασία κόμβου
(Nodal Processing):
  Έλεγχος bit errors
  Καθορισμός output link
Queueing Delay:
  Χρόνος περιμένοντας το output link για μετάδοση
  Εξαρτάται από τη συμφόρηση (congestion) του δρομολογητή
source: “Computer Networking: A Top Down Approach”, 6th edition, J. Kurose, K. Ross, Addison-Wesley, March 2012
Καθυστέρηση μετάδοσης
(Transmission Delay):
  R = link bandwidth (bps)
  L = packet length (bits)
  Χρόνος αποστολής bits =
Καθυστέρηση διάδοσης
(Propagation Delay):
  d = μήκος του φυσικού μέσου
  s = ταχύτητα διάδοσης στο μέσο ( m/sec)
  Καθυστέρηση διάδοσης =

## Slide 4: Σχεδιάγραμμα της στοίβας TCP/IP
source: Barr, Michael. "TCP/IP or Not TCP/IP?," Embedded Systems Programming, April 2000 , pp. 49-52

## Slide 5: Προώθηση πακέτων στο IP

## Slide 6: ICMP (Internet Control Message Protocol) – RFC 792
Αποτελεί το μηχανισμό αποστολής μηνυμάτων ελέγχου και αναφοράς λαθών για τη λειτουργία ενός δικτύου IP
ICMP πακέτα: IP πακέτα ειδικού τύπου (χωρίς L4 payload)
  Echo_request – Echo_reply
  Time_exceeded
  Host_unreachable
  Port_unreachable

## Slide 7: Εργαλεία ελέγχου δικτύων – Το πρόγραμμα ping
Ελέγχει τη συνδεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης με τον υπό εξέταση κόμβο του δικτύου
Πληροφορίες που παρέχει:
  Αν υπάρχει επικοινωνία με τον κόμβο
  Καθυστέρηση για αποστολή και επιστροφή ενός πακέτου
  Ρυθμοί απωλειών στη σύνδεση
Στέλνει πακέτα ICMP ECHO_REQUEST στον υπό εξέταση κόμβο
Ο υπό εξέταση κόμβος απαντά με ICMP ECHO_REPLY

## Slide 8: Εργαλεία ελέγχου δικτύων – Το πρόγραμμα traceroute
Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της διαδρομής (κόμβων IP) που ακολουθούν τα πακέτα μεταξύ δύο σημείων στο δίκτυο
Στέλνει πακέτα UDP (ή ICMP) με διεύθυνση προορισμού αυτή που μας ενδιαφέρει και Time to Live (TTL) αυξανόμενο κατά 1 σε κάθε βήμα
Από κάθε κόμβο όπου εξαντλείται το TTL λαμβάνει ICMP Time_Exceeded
Ποιοτικά χαρακτηριστικά για κάθε κόμβο αντίστοιχα με αυτά του ping
  Καθυστερήσεις
  Ρυθμούς Απωλειών

## Slide 9: Εργαλεία ελέγχου δικτύων – Το πρόγραμμα traceroute (συνέχεια)
G1
G2
C1

## Slide 10: Δρομολόγηση στο IP – Αυτόνομα Συστήματα
IP Forwarding
  Προώθηση πακέτων προς εξόδους δρομολογητή με βάση τα περιεχόμενα του Πίνακα Προώθησης (Forwarding Table)
IP Routing
  Κατανεμημένος Αλγόριθμος
  Γεμίζει τους Πίνακες Δρομολόγησης (Routing Table) με κανόνες προώθησης
Αυτόνομο Σύστημα
  Σύνολο δικτύων που τελούν υπό κοινή διαχειριστική ευθύνη
Πρωτόκολλα Δρομολόγησης
  IGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση εντός Α.Σ. (π.χ. OSPF)
  EGP/BGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση μεταξύ Α.Σ.
    iBGP (internal BGP) για επιλογή border gateway router εντός Α. Σ.
    eBGP(external BGP) για σηματοδοσία/δρομολόγηση μεταξύ Α. Σ.

## Slide 11: Καθορισμός forwarding table
forwarding table γεμίζει από πρωτόκολλα δρομολόγησης intra- και inter-AS
  intra-AS πληροφορίες δρομολόγησης για εσωτερικούς προορισμούς
  inter-AS & Intra-AS πληροφορίες δρομολόγησης για εξωτερικούς προορισμούς
source: http://blog.ipspace.net/2010/09/ribs-and-fibs.html

## Slide 12: Παράδειγμα: Συμπλήρωση routing table για το router 1d
Έστω AS1 μαθαίνει (μέσω BGP) ότι το υποδίκτυο (prefix) x (π.χ., 147.102.0.0/16) είναι προσβάσιμο μέσω του AS3 (gateway 1c) αλλά όχι μέσω AS2.
Το πρωτόκολλο iBGP προωθεί τις απαραίτητες πληροφορίες πρόσβασης (reachability info) σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές.
Ο router 1d καθορίζει από το IGP (π.χ., OSPF) ότι το interface I είναι στην καλύτερη (ελάχιστη) διαδρομή προς τον 1c.
  δημιουργεί την πληροφορία (x,I) στο routing table
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x
…

## Slide 13: Παράδειγμα: Επιλογή μεταξύ πολλαπλών ASs
έστω AS1 μαθαίνει από το πρωτόκολλο BGP ότι το υποδίκτυο x είναι διαθέσιμο μέσω AS3 και μέσω AS2.
για την ρύθμιση του routing table ο router 1d πρέπει να καθορίσει ποιο gateway θα χρησιμοποιήσει για το προορισμό x.
  Αυτό είναι λειτουργία για το iBGP πρωτόκολλο δρομολόγησης!
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x
…
…
Ενημέρωση iBGP
protocol ότι υποδίκτυο
x είναι προσβάσιμο μέσω
πολλαπλών gateways
Χρήση routing info
από το IGP
για τον καθορισμό του κόστους των πολ/πλων διαδρομών προς κάθε gateway
Επιλογή του gateway
με το μικρότερο κόστος
Καθορισμός από το
forwarding table του
interface I που οδηγεί
στο least-cost gateway.
Εισαγωγή (x,I) στο
forwarding table

## Slide 14: Εργαλεία Looking Glass
Web-Based εργαλεία διαχείρισης
  Δίνουν ελεγχόμενη πρόσβαση και πληροφορίες από το εσωτερικό του δικτύου.
  Διευκολύνουν την διάγνωση προβλημάτων επιτρέποντας επισκόπηση της κατάστασης και τρέξιμο εντολών σε απομακρυσμένους κόμβους (π.χ., ping, traceroute, whois, show bgp, show route, κλπ.)
Παραδείγματα
  NTUA Looking Glass
    http://old.ntua.gr/nmc/nettest/lg.html
    http://old.ntua.gr/nmc/traceroute.html
    http://old.ntua.gr/nmc/nettest/whois.html
  GRNET: https://mon.grnet.gr/lg/
  GEANT: https://tools.geant.net/portal/links/lg/index.jsp
    εντολή show prefix [/netmask] με όρισμα 147.102.0.0/16 στο δρομολογητή mx1.ath.gr.geant.net

## Slide 15: Εργαλεία ελέγχου δικτύων – whois
  Πρωτόκολλο (RFC 3912) για την εκτέλεση ερωτήσεων (queries) και τη λήψη απαντήσεων (responses) πρός/από δημόσιους διακοσμιστές (whois servers) που περιέχουν καταχωρήσεις σχετικά με internet resources, όπως συσχετίσεις μεταξύ block IP διευθύνσεων και ASNs, ανακοινώσεις πολιτικών δρομολόγησης, κλπ.
Υλοποίηση αναζητήσεων whois μέσω γραμμής εντολών ή με τη βοήθεια web-based εργαλείων
  Για παράδειγμα, http://old.ntua.gr/nmc/nettest/whois.html
  Παραδείγματα whois servers:
    whois.ripe.net, whois.apnic.net, κλπ. (Regional Internet Registries - RIRs)
    whois.nic.net, whois.cnnic.cn, whois.cira.ca, whois.aunic.net, κ.α.

## Slide 16: Άλλα εργαλεία παρακολούθησης - bgplay
Γραφική απεικόνιση των BGP updates για ένα συγκεκριμένο πρόθεμα (π.χ., 147.102.0.0/16) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Απεικονίζει τις αλλαγές του AS-PATH (δηλ. της αλυσίδας των AS) για ένα υπο-εξέταση AS οπως φαίνονται από διαφορετικά σημεία του Internet.
Παράδειγμα: https://stat.ripe.net/widget/bgplay